用到的元件如下：

按鍵開關*1  紅色M5 直插LED*1   220Ω電阻*1   10KΩ電阻*1

麵包板*1    麵包板跳線*1 紮

我們將按鍵接到數字7 接口，紅色小燈接到數字11 接口（Arduino控制器0-13 數字I/O 接口都可以用來接按鍵和小燈，但是盡量不選擇0 和1 接口，0 和1 接口為接口功能複用，除I/O 口功能外也是串口通信接口，下載程序時屬於與PC 機通信故應保持0 和1 接口懸空，所以為避免插拔線的麻煩盡量不選用0 和1 接口），按下面的原理圖連接好電路。

參考源程序：

int ledpin=11;//定義數字11 接口

int inpin=7;//定義數字7 接口

int val;//定義變量val

void setup()

{

pinMode(ledpin,OUTPUT);//定義小燈接口為輸出接口

pinMode(inpin,INPUT);//定義按鍵接口為輸入接口

}

void loop()

{

val=digitalRead(inpin);//讀取數字7 口電平值賦給val

if(val==LOW)//檢測按鍵是否按下，按鍵按下時小燈亮起

{ digitalWrite(ledpin,LOW);}

else

{ digitalWrite(ledpin,HIGH);}

}