IR解碼程式  <<  請勿再複製非程式部分 >>

#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 4 ; // 使用數位腳位8接收紅外線訊號

IRrecv irrecv(RECV_PIN); // 初始化紅外線訊號輸入

decode_results results; // 儲存訊號的結構

void setup()

{

Serial.begin(9600);

irrecv.blink13(true); // 設為true的話，當收到訊號時，腳位13的LED便會閃爍

irrecv.enableIRIn(); // 啟動接收

}

void loop() {

if (irrecv.decode(&results)) { // 接收紅外線訊號並解碼

Serial.print("results value is "); // 輸出解碼後的資料

Serial.print(results.value, HEX);

Serial.print(", bits is ");

Serial.print(results.bits);

Serial.print(", decode_type is ");

Serial.println(results.decode_type);

irrecv.resume(); // 準備接收下一個訊號

}

}