顯示RTC模組時間

#include <DS1302.h>

// 初始化DS1302

// DS1302 rtc([RST], [DAT], [CLOCK]); 三個pin的接法

DS1302 rtc(10, 9, 8);

void setup() {

// 設定時鐘為正常執行模式

rtc.halt(false);

//取消寫入保護，設定日期時要這行

//rtc.writeProtect(false);

// 設定Serial

Serial.begin(9600);

// 以下是設定時間的方法，在電池用完之前，只要設定一次就行了

//rtc.setDOW(MONDAY);        // 設定週幾，如MONDAY

//rtc.setTime(1, 19, 0);     // 設定時間 時，分，秒 (24hr format)

//rtc.setDate(4, 3, 2019);   // 設定日期 日，月，年

}

void loop() {

//將得到的日期時間顯示在Serial視窗

// 週幾

Serial.print(rtc.getDOWStr());

Serial.print(" ");

// 日期

Serial.print(rtc.getDateStr());

Serial.print(" -- ");

// 時間

Serial.println(rtc.getTimeStr());

// 每次更新延遲1秒

delay (1000);

}

DS1302 線路圖