# 讀取寫入 SD 卡資料

如果要在 Arduino 紀錄感測元件接收的數值，除了透過網路模組送出以外，開發板本身並不像 Raspberry Pi有外接 SD 或 Micro SD卡的介面，可以儲存在記憶卡上，要寫入資料到 SD卡上，就必須透過 SPI 的介面，才能將感測的資料寫入 SD卡。

#### 材料

• Arduino Uno  x 1
• SD 卡模組  x1
• 連接線 x 6條

參考Arduino IDE的兩個範例 cardinfo 跟 files，試著在 SD卡上，顯示 SD 卡的相關資訊，再建立一個檔案，寫入測試文字後，關閉檔案。以下是執行的測試程式：

#include <SPI.h>

#include <SD.h>

File myFile;

// 設定 SD library 功能變數:

Sd2Card card;

SdVolume volume;

SdFile root;

const int chipSelect = 4;

void setup() {

Serial.begin(9600);  // 開啟通訊串列埠開啟

while (!Serial) {    // 等待串列埠連線

}

//----------- 寫入檔案

Serial.print("\nWaiting for SD card ready...");

if (!SD.begin(4)) {

Serial.println("Fail!");

return;

}

Serial.println("Success!");

myFile = SD.open("card.txt", FILE_WRITE);       // 開啟檔案，一次僅能開啟一個檔案

if (myFile) {                                   // 假使檔案開啟正常

Serial.print("Write to card.txt...");

myFile.println("Test to write data to SD card...");  // 繼續寫在檔案後面

myFile.close();                               // 關閉檔案

Serial.println("Completed!");

} else {

Serial.println("\n open file error ");    // 無法開啟時顯示錯誤

}

//----------- 顯示SD 卡資訊

if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {

Serial.println("initialization failed. Check: SD Card");

return;

} else {

Serial.println("============= Card Information ==================");

}

// 顯示SD卡類型

Serial.print("Card type: ");

switch (card.type()) {

case SD_CARD_TYPE_SD1:

Serial.println("SD1");

break;

case SD_CARD_TYPE_SD2:

Serial.println("SD2");

break;

case SD_CARD_TYPE_SDHC:

Serial.println("SDHC");

break;

default:

Serial.println("Unknow");

}

// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32

if (!volume.init(card)) {

Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.");

return;

}

// 顯示類型和 FAT 空間大小

uint32_t volumesize;

Serial.print("Volume type is FAT");

Serial.println(volume.fatType(), DEC);

Serial.println();

volumesize = volume.blocksPerCluster();    // clusters are collections of blocks

volumesize *= volume.clusterCount();       // we'll have a lot of clusters

volumesize *= 512;                            // SD card blocks are always 512 bytes

Serial.print("Volume size (bytes): ");

Serial.println(volumesize);

Serial.print("Volume size (Kbytes): ");

volumesize /= 1024;

Serial.println(volumesize);

Serial.print("Volume size (Mbytes): ");

volumesize /= 1024;

Serial.println(volumesize);

Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");

root.openRoot(volume);

// list all files in the card with date and size

root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);

Serial.println("================= Finished =====================");

}

void loop() {            // 在Setup()執行完成後，就等結束

}